## Slide 1: КАРМАНОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Разработка цифровых средств радиотелеметрии для IoT устройств 7М07110 «Робототехнические, интеллектуальные системы и приборостроение» Магистерский проект на соискание академической степени магистра техники и технологий

## Slide 3
Во время Великой Отечественной Войны, в ноябре 1941 года, из г. Александрова Ивановской области завод вместе с людьми и оборудованием перебазируется в г. Петропавловск.
В тяжелых условиях, в феврале 1942 года завод дал первую продукцию фронту. В годы войны коллектив завода обеспечивал фронт радиоприемниками, радиопеленгаторами, пользующимся большим спросом и популярностью в наших войсках.
После войны завод перешел на выпуск радиоприемных устройств для нужд народного хозяйства и населения, освоив выпуск изделий второго, третьего и четвертого поколений.
Сегодня АО «Завод им. С.М. Кирова» – государственное предприятие с широким спектром выпускаемой продукции.
В результате реконструкции, внедрения комплексной механизации и автоматизации, реализации комплексного и социально-экономических планов развития, завод за годы своей истории из полукустарной мастерской вырос в крупное предприятие, оснащенное современной техникой, с высококвалифицированными кадрами рабочих, ИТР и служащих.

## Slide 9
Параметр | Регион |  | 
 | Европа | Северная Америка | Россия
Частотный диапазон, МГц | 863 – 870 | 902 – 928 | 864 – 865,5; 868,7 – 869,2
Максимальное количество каналов | 35 | 80 | 8
Ширина спектра радиосигнала, кГц | 125/250 | 125/500 | 125
Мощность передачи, дБм | 14 | 27 | 14
Фактор расширения спектра SF (Spreading Factor) | 7-12 | 7-10 | 7-12

## Slide 11
Характеристика | SIGFOX | LoRa
Диапазон частот | 868 МГц в Европе, 902 МГц в США | Нелицензионные частоты (433 МГц, 868 МГц, 915 МГц)
Технология модуляции | Узкополосная модуляция (UNB) | Широкополосная частотная модуляция LoRa
Пропускная способность | Ограничена до 100 бит/с | До 38 кбит/с
Чувствительность | -142 дБм | -148 дБм (при 125 кГц) -137 дБм (при 250 кГц)
Потребление энергии | Низкое | Низкое
Размер сообщений | Ограничен до 12 байт | До 512 кбайт
Максимальное количество сообщений в день | 140 | Не ограничено
Сложность сетевой архитектуры | Централизованная | Децентрализованная (сеть LoRaWAN)
Способность к маршрутизации | Отсутствует | Поддерживается (в сети LoRaWAN)
Гибкость в настройке | Ограниченная | Высокая
Дальность связи | До нескольких десятков километров | 

## Slide 13
Технологическое оборудование